## Slide 1
Progetto PCS
Analisi delle cadute di tensione
in un circuito modellato a grafo
Algoritmi utilizzati: Grafi · Algoritmo di DePina · Gradiente Coniugato · Eigen

## Slide 2
Obiettivo e vincoli sul formato del file
Il progetto calcola le cadute di tensione di un circuito passato tramite un file testuale strutturato in n righe e 4 colonne:
Colonna 1
Tipo
(R / G / GI)
Colonna 2
Intensità
(valore numerico)
Colonna 3
Nodo
di sinistra
Colonna 4
Nodo
di destra
Assunzioni sul file di input
Nessuna resistenza in parallelo (al più un resistore per coppia di nodi)
Non sono presenti due generatori sullo stesso arco
Non sono presenti generatori e resistenze sullo stesso arco
Nota bene
In caso di violazione dei vincoli, viene considerata solo l'ultima riga che attraversa quell'arco.

## Slide 3
Codici esterni importati e librerie utilizzate
⚠ Attenzione
Per questa esercitazione sono stati riutilizzati e commentati i codici sviluppati nell'esercitazione 8, nell'esercitazione 10 e nell'esercitazione sull'algoritmo di DePina.
Librerie utilizzate
Eigen
Gradiente coniugato, soluzione delle leggi di Kirchhoff, calcoli matriciali nel main
Queue
Gestione della coda nell'algoritmo di DePina

## Slide 4
Specifiche sui generatori
Convenzione sui morsetti
Nel file di input, il nodo di sinistra rappresenta il morsetto positivo (+) e quello di destra il morsetto negativo (−).
Gestione dell'inversione
Poiché si utilizzano esclusivamente archi orientati dal nodo minore a quello maggiore, in caso di inversione dei nodi il tipo viene classificato come "generatore invertito".
Tipo | Morsetto sinistro | Morsetto destro
Generatore normale | + (positivo) | − (negativo)
Generatore invertito | − (negativo) | + (positivo)
In questo modo si mantiene la coerenza con la polarità dei morsetti indipendentemente dall'ordine in cui i nodi compaiono nel file.

## Slide 5
main — Struttura e funzioni (parte 1/2)
Il main è progettato per essere pulito e leggibile: le strutture dati vengono inizializzate nel main e popolate tramite funzioni esterne dedicate.
lettura_file
Legge il file di input, costruisce il grafo non orientato e distribuisce i dati nelle strutture dati utilizzate nelle fasi successive.
ricevi_resistori
Raccoglie tutti i resistori del grafo in un insieme separato per facilitarne l'accesso e l'elaborazione.
ricevi_generatori
Raccoglie tutti i generatori del grafo in un insieme separato.

## Slide 6
main — Struttura e funzioni (parte 2/2)
riempi_R
Crea una matrice diagonale inserendo le intensità delle resistenze secondo l'ordine restituito da ricevi_resistori.
riempi_B
Crea una matrice coerente con ricevi_resistori e in relazione alle maglie (che saranno i cicli minimi se si sceglie di usare de Pina oppure cicli non necessariamente minimi se si integra un metodo con la dfs ricorsiva per trovarli) del grafo.
riempi_v
Crea un vettore coerente con le maglie (che saranno i cicli minimi se si sceglie di usare de Pina oppure cicli non necessariamente minimi se si integra un metodo con la dfs ricorsiva per trovarli ) del grafo.
Infine, nel main vengono gestiti: dichiarazioni di variabili e strutture dati · chiamate alle funzioni · calcoli matriciali con Eigen · creazione dell'oggetto GradienteConiugato · esecuzione dei calcoli e stampe dei risultati.

## Slide 7
Struttura dati: Grafo (parte 1/2)
Il circuito è modellato come un grafo non orientato.
Attributi principali
nodi
insieme che contiene tutti i nodi del grafo; essendo un set, i duplicati vengono ignorati automaticamente.
archi
insieme che, data una coppia (nodo_min, nodo_max), stabilisce l'esistenza di una coppia di archi bidirezionali; la bidirezionalità è resa possibile dall'attributo vicini.
vicini
map<int, set<int>>: per ogni nodo (chiave intera) memorizza l'insieme dei nodi adiacenti.

## Slide 8
Struttura dati: Grafo (parte 2/2)
Procedimento di inserimento di un arco (nodoA → nodoB)
1
Inserimento dell'arco
L'arco viene aggiunto all'insieme degli archi; in caso di duplicato il set lo ignora automaticamente.
2
Inserimento dei nodi
Sia nodoA sia nodoB vengono aggiunti all'insieme dei nodi; i duplicati vengono ignorati.
3
Aggiornamento di vicini
Si aggiunge nodoB a vicini[nodoA] e nodoA a vicini[nodoB], garantendo la bidirezionalità del grafo.
Risultato: se è possibile andare da nodoA a nodoB, allora è possibile anche il percorso inverso → il grafo è non orientato.

## Slide 9
Algoritmo di DePina — Base dei cicli minimi
Motivazioni per la scelta dell'algoritmo di DePina
①
Cicli minimi come maglie
Le possibili configurazioni delle maglie del circuito coincidono con i cicli minimi del grafo, che l'algoritmo di DePina calcola in modo efficiente.
②
Correttezza matematica
Il circuito è modellabile come un grafo planare; l'algoritmo di DePina è matematicamente corretto per questa classe di grafi.
③
Costo computazionale
La complessità è O(m²·n·log n). Poiché il grafo è sparso (m ≈ n), ciò si traduce in O(n³·log n) per n → ∞, accettabile per le dimensioni attese.

## Slide 10
Metodo del Gradiente Coniugato
Applicabilità
Il metodo è applicabile perché la matrice A, ottenuta combinando B e R, è definita positiva e simmetrica. Sono stati inseriti controlli interni per verificare queste proprietà prima dell'esecuzione.
⚠ Condizione di terminazione
In caso di matrice mal condizionata (resistenze anomale), il programma si interrompe se non converge entro 10·dim(v) iterazioni, soglia derivata dalla teoria dei metodi numerici, evitando loop infiniti.
Analisi della complessità computazionale
Componente | Ordine di complessità
Numero di iterazioni | O(n)
Costo per iterazione | O(n²)
Costo totale | O(n³)
dove n è la dimensione del vettore v (numero di cicli minimi indipendenti).